## Slide 1
OPTIMALISASI & OTOMASI
Kode Mata Kuliah (kode MK)
MODUL KE
01
Teknik
Program Studi S1 Teknik Mesin
Fakultas
Program Studi
Dedik Romahadi, ST., M.Sc
Nama Dosen
—
Nama Anggota
Pembuka
Daftar Pustaka
Akhiri Presentasi
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 2: Pengantar Time Series Data & Analisis
Pokok bahasan: akuisisi & pemahaman data time series sensor industri — fondasi seluruh mata kuliah.
Sub-CPMK 1.3: mampu mempertimbangkan aspek ekonomi dalam desain sistem otomasi.
Sebelum prediksi kerusakan, optimasi jadwal, atau otomasi keputusan — data harus diakuisisi dengan benar.
Agenda: konsep dasar → komponen sinyal → statistik dasar → sampling & Nyquist → analogi → aplikasi → Python.
Evaluasi: Tugas LMS 50 poin (10 PG + 10 komputasi easy + 5 komputasi hard) + Forum studi kasus.
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 3: Konsep Dasar Time Series
Definisi: urutan observasi terhadap indeks waktu, {xt} untuk t = 1..N — urutan adalah informasi.
Temporal dependency: xt ≈ f(xt−1, xt−2, ...) — mengacak urutan menghancurkan makna.
Sumber data: akselerometer, termokopel, strain gauge, arus motor, tekanan — semua menghasilkan time series.
Sinyal periodik: x(t) = A·sin(2πft + φ) — dasar FFT, deteksi anomali, dan prediksi.
Noise & SNR: SNR = 10·log₁₀(Psinyal/Pnoise) menentukan pola terdeteksi atau tertutup derau.
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 4: Komponen Sinyal Time Series
Model aditif: yt = Tt + St + Ct + εt (tren + musiman + siklik + noise).
Tren: pergerakan jangka panjang — aus bearing progresif; linear/eksponensial/logaritmik.
Musiman: periode tetap terkait kalender (shift harian, weekend, jadwal maintenance); St+s = St.
Siklik: berulang tanpa periode tetap (ekonomi, permintaan pasar) — tidak terikat kalender.
Residual/noise: idealnya white noise εt ~ N(0, σ²); anomali nyata = residual besar.
Deteksi: regresi/moving average (tren), FFT/STL/ACF (musiman), analisis residual (noise).
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 5: Statistik Dasar: Mean, RMS, Std, Peak, Crest Factor
Mean (μ): sinyal AC ≈ 0 — pergeserannya menandakan DC offset / drift sensor.
RMS: √((1/N)Σx²) — energi efektif; basis klasifikasi severity ISO 10816.
Std (σ): sebaran terhadap mean; aturan 3σ untuk outlier; sinyal mean-nol → σ ≈ RMS.
Peak: lonjakan absolut tertinggi — stres mekanik maksimum.
Crest Factor: Peak/RMS; sinus murni ≈ 1,41; CF > 4 = impulsif (spalling bearing).
Praktik: hitung per window bergerak (mis. 1 detik) → tren RMS bergulir = kurva kesehatan mesin.
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 6: Sampling & Teorema Nyquist-Shannon
Teorema: fs ≥ 2·fmaks agar sinyal dapat direkonstruksi tanpa distorsi.
Frekuensi Nyquist: fN = fs/2 — batas frekuensi tertinggi yang dapat direpresentasikan.
Aliasing: sinyal di atas fN tampil palsu di bawah fN (falias = |f − k·fs|) — cegah dengan filter analog low-pass.
Oversampling: praktik industri fs = 5–10× fmaks; trade-off storage & processing (aspek ekonomi!).
Contoh: suhu 1–10 Hz; getaran mesin 10 kHz (ISO 10816); bearing high-speed 40–50 kHz.
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 7: Analogi Kehidupan Sehari-hari
Burst kamera HP: fps = sampling rate; kepakan sayap burung ter-alias bila fps < 2× frekuensi kepak.
Lalu lintas tol: pola harian/mingguan/tahunan + tren — semua komponen dalam satu deret.
Spotify loudness: normalisasi volume memakai RMS (target −14 LUFS) — energi efektif, bukan puncak.
Vinyl vs MP3: CD 44,1 kHz = Nyquist untuk pendengaran ±20 kHz; beda rasa = kuantisasi.
EKG jantung: peak P-QRS-T tegas = crest factor tinggi; aritmia mengubah CF — mirip bearing spalling.
Cuaca BMKG: tiap fenomena punya characteristic frequency & sampling rate sendiri.
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 8: Aplikasi di Teknik Mesin & Industri 4.0
Vibration monitoring: akselerometer 10 kHz; RMS/Peak/CF per detik; tren RMS 7 hari naik → inspeksi.
Kontrol suhu proses: termokopel 1 Hz; rolling mean & std 1 menit sebagai baseline alarm.
Power quality: arus/tegangan 25,6 kHz; THD > 5% = motor cepat panas, efisiensi turun.
SCADA & IoT: edge → feature → cloud; sampling tinggi di edge, hanya statistik dikirim.
Kesalahan umum: fs terlalu rendah (aliasing), tanpa anti-aliasing filter, time stamp tidak akurat, musiman diabaikan.
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 9: Implementasi Python di Jupyter Notebook
Environment: conda activate optoauto — numpy, pandas, matplotlib, scipy, statsmodels.
Cell 1: generate sinyal getaran sintetis 3 frekuensi (25/60/120 Hz) + noise; fs = 1 kHz, 2 detik.
Cell 2: demonstrasi aliasing — sampling 60/100/500 Hz atas sinyal 50 Hz.
Cell 3: lima statistik dasar: np.mean, RMS = np.sqrt(np.mean(x**2)), np.std, peak, CF.
Cell 4: dekomposisi visual deret harian 1 tahun: tren + musiman mingguan + noise.
Notebook: p1_pengantar_time_series.ipynb — kode lengkap di halaman modul LMS.
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 10: Tugas & Forum Diskusi
Tugas LMS (50 poin): 10 PG @1 + 10 komputasi easy @2 + 5 komputasi hard @4 — validasi otomatis server.
Komputasi easy: mean, RMS, σ, peak, CF, fN, Δt, N sampel, RMS sinus A/√2, SNR dB.
Komputasi hard: RMS Parseval multi-frekuensi, demonstrasi aliasing + FFT, rolling RMS, periode via ACF, THD.
Forum — kasus Rendi: setup vibration monitoring 8 motor 11 kW; BPFI 121 Hz, gear mesh 1,5 kHz; DAQ maks 50 kHz.
Diskusi: (1) pilih sampling rate + alasan; (2) statistik apa disimpan & window-nya; (3) alert rule-based ISO 10816 + persistence.
Minimal 30 kata per jawaban forum; kerjakan sebelum deadline pada jadwal LMS.
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 11: DAFTAR PUSTAKA
Box, G. E. P., & Cox, D. R. (1964). An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 26(2), 211–252.
Cleveland, R. B., Cleveland, W. S., McRae, J. E., & Terpenning, I. (1990). STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess. Journal of Official Statistics, 6(1), 3–73.
Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/
Mohanty, A. R. (2015). Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices. CRC Press.
Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. Proc. 9th Python in Science Conf. https://www.statsmodels.org/stable/tsa.html
Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. JMLR, 12, 2825–2830. https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html
Next
Back
https://myclass.mercubuana.ac.id

## Slide 12
TERIMA
KASIH
https://myclass.mercubuana.ac.id
Akhiri Presentasi